Załącznik nr 8

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

# Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

# CPV45110000-1

# D-01.01.01 Roboty odtworzenia trasy i punktów wysokościowych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z odtworzeniem trasy ulicy Wielkowiejskiej i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Obejmuje odtworzenie trasy przebudowy ulicy na odcinku 0,86 km.

W zakres robót pomiarowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy

ulicy,

b) wyznaczenie punktów wysokościowych (repery robocze),

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz początkowe i końcowe trasy.

2. Materiały

2.1. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem, albo rury metalowe długości około 0,5 m.

3. Sprzęt

3.1 Sprzęt pomiarowy

Do otworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt pomiarowy:

- tachimetry

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty, taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtwarzania trasy ulicy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie dokładności pomiarów.

4. Transport

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie muszą być utrwalone

w sposób wyraźny i jednoznaczny. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oznaczeń punktów pomiarowych w trakcie trwania robót.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenie osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinno być większe od 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji projektowej lub jej korekty w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót przebudowy ulicy.

5.3. Wyznaczenie przekroi poprzecznych

Obejmuje wyznaczenie krawędzi ulicy w jej przekroju poprzecznym obejmującym jezdnię i chodnik, oraz przyległy pas terenu szerokości ~1 m. Odległość między przekrojami dostosować należy do ukształtowania terenu i geometrii trasy drogowej.

6. Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (od 1 do 7).

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 km odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbiór robót

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych, lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. Podstawa płatności

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia głównych punktów osi i punktów wysokościowych,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów poprzecznych,

- stabilizacja punktów pomiarowych.

10. Przepisy związane

- instrukcja techniczna 0-1 "ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych",

- instrukcja techniczna G-3 "geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK Warszawa 1989 r.",

- instrukcja techniczna G-4 "pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1983 r."

## D-01.02.04 Roboty rozbiórki elementów dróg

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów starej ulicy.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzonych robót związanych z rozbiórką:

- warstw nawierzchni,

- podbudowy,

- chodników i wjazdów,

- ograniczników.

w ilości łącznej 1191,22 m3.

2. Materiały

Ze względu na stopień zniszczenia przebudowywanej  ulicy rozbiórka zużytych materiałów ma charakter demolacyjny. Ewentualne użycie gruzu porozbiórkowego do innego zagospodarowania powinno być uzgodnione z Zamawiającym.

3. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez inżyniera:

- spycharki,

- ładowarki,

- młoty pneumatyczne,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

- spawarki do cięcia zbrojenia,

- koparki.

4. Transport

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z dokumentacją projektową, lub wskazanych

przez Inżyniera.

Jeżeli materiał z rozbiórki zostanie zakwalifikowany przez Zamawiającego do innego zagospodarowania, wykonawca powinien przewieźć go w uzgodnione miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót

Polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania, oraz sprawdzeniu ewentualnej możliwości wtórnego zagospodarowania w innym miejscu.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką  elementów dróg jest:

- nawierzchni i chodnika oraz podbudowy - m2 (metr kwadratowy),

- dla ograniczników - m (metr),

- dla odwozu gruzu - m3 (metr sześcienny),

8. Odbiór robót

Jest jednoznaczny z pkt.6

9. Podstawa płatności

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki nawierzchni

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- załadunek i wywiezienie,

b) dla rozbiórki podbudowy

- zerwanie podbudowy i ewentualne jej rozdrobnienie,

- załadunek i wywiezienie,

c) dla rozbiórki krawężników i obrzeży

- odkopanie wraz z wyjęciem,

- załadunek i odwiezienie,

d) dla rozbiórki chodników

- ręczne wyjęcie lub rozkucie płyt chodnikowych i zerwanie innych materiałów

chodnikowych,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.

10. Przepisy związane

nie występują

D-02.01.01 Roboty ziemne

1.Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach kat.III.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót drogowych.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy ulicy obejmującej wykonanie wykopów i niewielkiej ilości wyrównania terenu przy nawiązaniu do cokołów ogrodzeń i zasypania starego rowu drogowego. Dokładnym dokumentem asortymentu ilości robót jest tabela robót ziemnych.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Po wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni i podbudowy należy zabezpieczyć istniejącą armaturę wod-kan, włazy kanałowe i zasuwy wodociągowe.

W obrębie tych elementów uzbrojenia terenu, roboty ziemne wykonywać należy ręcznie.

Podobnie wykonać należy wykopy punktowe próbne: w skrzyżowaniach z sieciami gazu, teletechniki i z kablami elektrycznymi.

2. Materiały (grunty)

Rodzimy grunt zalegający pod warstwami przyszłej konstrukcji jezdni winien się charakteryzować grupą równości G1. Grupę tę uzyska się po zastosowaniu na ubitym podłożu warstwy odsączającej.

3. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca robót korzystać powinien z następującego sprzętu do:

- odspajanie i załadunku nadmiaru gruntu: koparki 0,6 m3

- wykonywanie robót poprzecznych (z wykopu na nasyp) roboty ręczne,

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki 10t,

- sprzętu zagęszczającego: walce, ubijaki, płyty wibracyjne.

4. Wykonanie robót

4.1 Zasady prowadzenia robót

Roboty ziemne wykonywane w wykopach gr. kat.III obejmują głębokości do niwelety robót ziemnych, praktycznie pogłębienie koryta po robotach rozbiórkowych. W obrębie istniejącej armatury uzbrojenia instalacji wod-kan (studnie i zasuwy), teletechniki, gazu

i skrzyżowań kabli energetycznych roboty te należy wykonywać ręcznie. Wiodącymi robotami są roboty mechaniczne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3 z bezpośrednim załadunkiem na samochody wywrotki o ładowności 10t  z odwozem na wysypisko wskazane przez Zamawiającego. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie powinna przekraczać +1 i -3 cm.

W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i zastoiny gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

4.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach robót ziemnych na głębokości do 60 cm od powierzchni robót powinno spełniać wymagania wskaźnika zagęszczenia dla KR2 0,97. Podłoże gruntowe zagęścić należy w trakcie robót poprzedzających fundamentowanie ulicy.

5. Kontrola jakości robót

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót i zgodności z projektem:

- pomiar szerokości i równości korpusu ziemnego wykonany: taśmą, szablonem, łatą o dł. 3

m i niwelatorem w odstępach co 200 m i punktach głównych łuków poziomych,

- pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu wykonany niwelatorem w odstępach co

200 m.

6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m3 ( metr sześcienny)

7. Odbiór robót

Roboty ziemne uznaje się za zakończone jeżeli są wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pkt. 4 i 5 dały wyniki pozytywne.

8. Podstawa płatności

8.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonywanie wykopu z transportem na odwóz do miejsca zwałki,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- zagęszczenie powierzchni wykopu

- profilowanie odcinka pasa w liniach rozgraniczających.

9. Przepisy związane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN- 7\8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

# II. Fundamentowanie ulic CPV45233330-1

D-04.01.01  Profilowanie i zagęszczenie podłoża ulicy.

1. wstęp

1.1 Przedmiotem specyfikacji jest  profilowanie i zagęszczanie mechaniczne koryt na całej szerokości jezdni i chodników pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem n/w robót.

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodników oraz zjazdów w ilości  6615,38 m2.

2. Materiały

Materiały nie występują za wyjątkiem wody do zagęszczenia podłoża, która może być użyta z wodociągu lub studni.

3. Sprzęt

Do wykonania robót korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża może być wykorzystany n/w sprzęt:

- łopaty i oskardy,

- walc wibracyjny 7,5 t,

- spycharka 55 kW,

- zagęszczarka spalinowa.

4.Transport - Nie występuje.

5. Wykonanie robót

W robotach profilowania i zagęszczania podłoża, profilowanie spycharką 55 kW i zagęszczanie podłoża walcem wibracyjnym 7,5t. W pobliżu armatury uzbrojenia terenu zagęszczać należy zagęszczarką spalinową.

6. Kontrola jakości robót

Profilowanie i zagęszczanie podłoża korony wykonane powinno być na rzędnych projektowych z tolerancją nie więcej niż -3 cm lub +1 cm. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić dla ulicy KR2  0,97.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2(metr kwadratowy) profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

8. Odbiór robót

- jest jednoznaczny z kontrolą robót w pkt.6  i dokumentacją techniczną.

9. Podstawa płatności

Wynika w/w jednostkach obmiarowych poprzedzonym odbiorem wykonanego zakresu robót.

10. Przepisy związane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie drogi.

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem piaskowej warstwy odsączającej.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm na powierzchni 4856,02 m2 jezdni.

2. Materiały

Materiałem stosowanym na warstwę odsączającą jest piasek średnio ziarnisty 2-5 mm. Woda może być studzienna lub wodociągowa.

3. Sprzęt

Do wykonania warstwy odsączającej użyć należy następującego sprzętu:

- walca statycznego samojezdnego 10t,

- równiarki samojezdnej 74 kW,

zagęszczarki spalinowej.

4. Transport

Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

Podłoże pod warstwę odsączającą powinno spełnić warunki podane w SSTD-04.01.01. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki lub równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego piasku powinna być, taka aby po zagęszczeniu wynosiła 15 cm. Zagęszczenie podbudowy powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego. Warstwa na odcinka o przekroju  daszkowym

powinna być zagęszczona od krawędzi do osi jezdni, na odcinku przekroju o spadku jednostronnym od dolnej krawędzi w kierunku krawędzi górnej.

6. Kontrola jakości robót

Szerokość warstwy odsączającej nie może się różnić od projektowanej o więcej niż +10

-5 cm, nierówności warstwy nie powinny przekraczać 15 mm, rzędne wysokościowe w odniesieniu do projektu nie powinny przekraczać +1 -2 cm.

7. Obmiar robót

Dokonuje się w m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej.

8. Odbiór robót

Roboty uważa się za wykonane z godnie z pomiarami z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6

9. Podstawa płatności

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej gr. 15 cm obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie i rozłożenie materiałów,

- zagęszczenie i utrzymanie w trakcie robót.

10. Przepisy związane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

# D-04.04.04 Podbudowa z kruszyw łamanych

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw łamanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm przy gr. 15 cm warstwy dolnej wykonuje się na powierzchni 4330,10 m2.

Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  warstwy górnej przy gr. 10 cm pod jezdnię  wykonuje się na powierzchni 4330,10 m2.

2. Materiały

2.1 Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg. PN-B-11112/8/8:

- atestowane kruszywo 0-31,5 mm,

- atestowane kruszywo 0-63,0 mm,

Jakość kruszywa powinna być następująca:

klasy II - dla podbudowy zasadniczej,

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudów z tłucznia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek lub układarek kruszywa,

- rozsypywarek kruszywa do ułożenia klińca,

- walców statycznych gładkich do zagęszczenia kruszywa grubego,

- szczotek mechanicznych,

- walców ogumionych do końcowego zagęszczania,

- przewoźnych zbiorników wody zaopatrzonych w urządzenia rozpryskowe.

4. Transport

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

5.1 Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektową. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku nie mniejszym niż 30 KN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać w kierunku krawędzi górnej. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania użyć walca wibracyjnego 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić Inżynierowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robót

- uziarnienie kruszyw,

- zawartość zanieczyszczeń obcych,

- zawartość ziaren nieforemnych

Jedno badanie na 600 m2 powierzchni budowy.

6.3 Równość podbudowy

Nierówności podłużne  podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą lub planografem. Nierówności nie powinny przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej

6.4 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

Różnice między rzędnymi wysokościami podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,-2 cm.

Ukształtowanie osi w planie nie może przekraczać przesunięcia ± 5 cm.

Grubość podbudowy nie może się różnić o więcej niż:

± 2 cm dla podbudowy zasadniczej

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszyw łamanych.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli wszystkie pomiary i badania z pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie kruszywa,

- pomiary i badania laboratoryjne.

10. Przepisy związane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-S-96023 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

# III. Roboty w zakresie nawierzchni ulic CPV 45233252-0

## D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 6cm od hm 1+8,50 do 8+59,82 powierzchnia 4330,10 m2,

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. warstwy ścieralnej 5 cm od hm 1+8,50 do 8+59,82  o powierzchni 4330,10 m2.

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego (na mostku)

Nawierzchnia z asfaltu lanego warstwa wiążąca gr. 6 cm od hm 1+2,50 do 1+8,50 o powierzchni 30 m2.

Nawierzchnia z asfaltu lanego warstwa ścieralna gr. 5 cm od hm 1+2,50 do 1+8,50 o powierzchni 30 m2.

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki granitowej

Nawierzchnia z kostki granitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm od hm 0+0 do 1+2,50 o powierzchni 512,50 m2.

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego na mostku z robotami remontowymi podłoża obiektu.

Roboty remontowe nawierzchni mostkowej poprzedzić należy oceną stanu technicznego obiektu mostowego.

D-01.02.04

D-04.01.01

D-08.01.01

D-07.06.02

- Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni drogowej na mostku poprzedzonej remontem podłoża i izolacji sklepienia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

Obejmuje:

Po rozbiórce ręcznej starej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych skucie ręczne warstwy ochronnej z betonu z rozbiórką izolacji na sklepieniu mostka na powierzchni 55,2m2.

Rozbiórkę zniszczonych poręczy mostowych z ich wymianą 13,0 m.

Oczyszczenie ręczne sklepienia na powierzchni 55,2 m2.

Remont szczelin dylatacyjnych z blachy sprężystej 10,0m.

Wymianę wpustów odwodnienia (zgodnie z projektem odwodnienia ulicy).

Uzupełnienie zaprawą cementową 1:2 ubytków sklepienia na powierzchni 55,2m2.

Skropienie asfaltem upłynnionym powierzchni pod izolację z geomembrany i geokompozytu w ilości ogólnej 88,2 m2.

Ułożenie geomembrany na powierzchni 58,2 m2.

Ułożenie warstwy ochronnej z betonu B-20 w ilości 3,90 m3 .

Ustawienie krawężników granitowych mostowych 15x18 cm.

Ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm na płask (obramowania chodników) na zaprawie mrozoodpornej Ceresit lub Atlas 12,0m (2,4m2).

Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z asfaltu lanego z przekładką z geokompozytu międzywarstwową na powierzchni 30,0 m2 grubość nawierzchni w warstwie wiążącej 6 cm i w warstwie ścieralnej 5cm.

Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni chodnika z asfaltu lanego na powierzchni 21,0 m2 o strukturze warstwy ścieralnej gr. 5 cm.

- Materiały

2.1. Materiałami remontu obiektu mostkowego są :

- Zaprawa cementowa 1:2

- Remont izolacji szczeliny dylatacyjnej z blachy sprężystej izolowanej asfaltem upłynnionym z wypełnieniem zalewową masą asfaltową.

- Geomembrana na sprysku asfaltowym.

- Beton B-20 warstwy ochronnej geomembrany.

- Masy asfaltu lanego jezdni i chodnika.

- Geokmpozyt (przekładka między warstwą ścieralną i wiążącą z asfaltu lanego).

- Poręcze  mostowe z prętów pionowych o rozstawie 14-16 cm.

Projektowanie masy asfaltu lanego

W masie asfaltu lanego szkielet mineralny składający się z grysu jest tak wypełniony zaprawą bitumiczną (wypełniaczem i lepiszczem) że prawie nie ma w nim wolnych przestrzeni. Nadaje to gorącej masie płynność, co umożliwia rozlewanie masy zamiast jej rozściełania; następnie ręczne wyrównanie masy gładzikami jest wystarczające do zagęszczania masy bez konieczności jej wałowania. Rozróżnia się dwa rodzaje mas asfaltu lanego do ścieralnej warstwy nawierzchni i do warstwy wiążącej.

Materiały :

Do wytwarzania masy asfaltu lanego stosuje się asfalt drogowy D20, D35 lub D50.

Podstawowym lepiszczem dla nawierzchni asfaltu lanego jest asfalt D35.

Wypełniacz mączka kamienna do wytwarzania masy asfaltu lanego powinien odpowiadać wymaganiom PN-61/S-96504, a piasek wg PN-55/S-96502.

Grysy 2-12,8 mm równomiernie stopniowana klasy I powinny być stosowane do warstwy ścieralnej, a klasy II – na warstwę wiążącą.

Dobór uziarnienia kruszywa wg tabeli XII 8-8.

Dobór ilości lepiszcza

Ilość asfaltu w procentach wagowych w stosunku do ciężaru kruszywa oblicza się z wzoru

AK = (W+n) x Aw / GO

gdzie :

W – wolna przestrzeń w dobranej mieszance mineralnej w procentach objętościowych

Aw – gęstość (ciężar właściwy) asfaltu w g/cm3

GO – gęstość pozorna (ciężar objętościowy) mieszanki mineralnej w g/cm3

n – nadmiar lub niedomiar asfaltu w procentach objętości wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej w granicach podanych w tabeli XII.8-9.

Skład mas asfaltu lanego w procentach wagowych tabela XII. 8-10.

Robocza temperatura lepiszcza i kruszywa oraz gorącej masy tabela XII. 8-12.

Produkcję masy wykonać w oparciu o sporządzoną recepturę roboczą przez laboratorium.

3. Sprzęt

- Kotły produkcyjno-transportowe.

- Łopaty.

- Taczki.

- Prasownice do asfaltu.

- Dowolne narzędzia do ręcznego skucia warstwy wyrównawczej izolacji starego betonu.

4. Transport

Dowolne środki transportu ręcznego na długości remontowanego mostku i transportu kołowego poza mostkiem.

5. Wykonanie masy asfaltu lanego

Masę asfaltu lanego przygotowuje się w kotłach transportowych. Najpierw podgrzewa się całkowitą ilość asfaltu do stanu płynnego, a następnie dodaje się porcjami ustaloną ilość wypełniacza przy ciągłym mieszaniu w celu otrzymania jednolitej zaprawy. Gdy temperatura tej zaprawy osiągnie przepisową wysokość, wsypuje się do kotła poszczególne rodzaje kruszywa w kolejności rozpoczynającej się od kruszywa najdrobniejszego, po czym dogotowywuje się masę do temperatury przepisowej po dokładnym wymieszaniu. Przygotowanie masy można uznać za zakończone z chwilą otrzymania w kotle jednolitej półpłynnej masy. Czas pierwszego gotowania masy w kotle 4 tonowym wynosi ok. 8 godzin, a następnych gotowań ok. 5 godzin. Przy dostarczeniu do kotła ogrzanego do temp. 140-170°C kruszywa czas gotowania masy asfaltu lanego można skrócić do 2-3 godzin. W celu tego skrócenia czasu stosuje się wstępne wymieszanie składników masy łącznie z lepiszczem w otaczarce. Wymaga to jednak uprzedniego wysuszenia i ogrzania wypełniacza w suszarce, dodanie bowiem tak dużej ilości wypełniacza który stanowi ok. ¼ całego ciężaru masy znacznie ochłodziłoby pozostałe kruszywo i lepiszcze, wskutek czego należyte otoczenie nie byłoby możliwe. Po wstępnym wymieszaniu masy wyładowywuje się ją do kotłów produkcyjno-transportowych, w których masa dogotowywuje się ok. 1 godziny.

Charakterystyczne cechy jakościowe wytworzonej masy asfaltu lanego tablica XII. 8-14.

5.1. Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego

Kolejność robót przy wykonaniu asfaltu lanego jest taka sama jak nawierzchni z betonu asfaltowego, z tym wyjątkiem że masy asfaltu lanego nie zagęszcza się.

Na wyremontowanym i zaizolowanym podłożem najpierw układa się i zaprasowywuje warstwę wiążącą gr. 6 cm, następnie wykonuje się skropienie asfaltem upłynnionym i układa

warstwę geokompozytu, a potem warstwę ścieralną gr. 5 cm, po czym zaciera się nawierzchnie piaskiem. Chodnik z asfaltu lanego gr. 5 cm wykonuje się analogicznie jak warstwę ścieralną nawierzchni jezdni.

6. Kontrola jakości robót

Polega na kontroli równości warstw asfaltowych przy których nierówności nie powinny wynosić więcej niż 9 mm dla warstwy ścieralnej i 12 mm dla warstwy wiążącej. Kontroli podlegają również spadki poprzeczne i grubości warstw które powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±10 %. Kontrola masy asfaltu lanego polega na zgodności jej z recepturą laboratoryjną.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową są m2 dokonanych rozbiórek starych warstw ochronnych i izolacji, m2 uzupełnień nierówności zaprawą w sklepieniu, m2 skropienia asfaltem upłynnionym pod izolację z geomembrany, ułożenie warstwy ochronnej z betonu w m3.

Ułożenie w m2 warstwy wiążącej z asfaltu lanego, geokompozytu  i warstwy ścieralnej z asfaltu lanego. Ułożenie warstwy chodnika z asfaltu lanego gr. masy 5 cm o strukturze ścieralnej.

Wymianę poręczy mostowych w m. Ułożenie krawężników granitowych w m.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane po kontroli wykonawstwa z dokumentacją projektową i kontrolą jakości robót.

9. Podstawa płatności

Obejmuje zakres dokumentacyjny robót zgodnie z wykonawstwem asortymentu jednostek obmiarowych.

10. Przepisy związane

- BN -66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki mostowe.

- PN-75/B-06250 Beton zwykły.

- PN-64/S-96032 Mieszani z asfaltu lanego.

- BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski.

- PN-65/B-14504 Zaprawy cementowe.

## D-05.03.01 Nawierzchni z kostki granitowej z częściowym przełożeniem istniejącej podbudowy z brukowca D-05.02.02a

1. Wstęp

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni ulicy z kostki granitowej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni ulicy z kostki granitowej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 512,5 m2, po uprzedniej rozbiórce starej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Nawierzchnia z kostki ułożona zostanie na istniejącej podbudowie z brukowca, która zostanie częściowo przełożona w miejscach zdeformowanych na powierzchni 114,8 m2.

2. Materiały

- Kostka granitowa gr 8 cm

- Piasek 2 mm

- Cement portlandzki 35

- Wymagania dla materiałów

Kostka granitowa powinna posiadać atest techniczny.

Piasek nie powinien zawierać zanieczyszczeń organicznych.

Cement powinien być marki portlandzki 35

3. Sprzęt

- Ubijak ręczny

- Taczki

- Łopaty

4. Transport

Transport kostki odbywał się będzie samochodami skrzyniowymi z żurawikiem. Transport materiałów sypkich podsypki cementowo-piaskowej samochodami i wywrotkami.

5. Wykonanie robót

Nawierzchnie układa się na istniejącej podbudowie z brukowca, z której uprzednio usunięta została stara nawierzchnia bitumiczna. Na podbudowie brukowcowej rozściela się warstwę podsypki cementowo-piaskowej ¼ która po zagęszczeniu powinna posiadać gr. 3-5 cm. Kostkę układa się możliwie ściśle i przy starannym przestrzeganiu wiązania spoin. Prawidłowo ułożoną kostkę rozpoznaje się po następujących cechach :

- spoiny kostki są nie szersze niż 8 mm

- wiązania kostki w sąsiednich rzędach mijają się co najmniej o czwartą część szerokości kostki.

Po ułożeniu kostki następuje jej ubicie przy jednoczesnym sprawdzeniu profilu podłużnego i poprzecznego. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostki w podsypce, przy czym kostka osiada ok 2 cm. Po następnym ubiciu kostka osiada dodatkowo ok. 1 cm.

Ubicie kostki sprawdza się przez jednokrotne swobodne opuszczenie ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki. Po takim uderzeniu nie powinno być widoczne osadzanie kostek. Spoiny wypełnia się po ubiciu kostki. Wykonaną nawierzchnie zasypać należy piaskiem o warstwie gr.1,5 cm, oraz pielęgnować poprzez polewanie wodą. Po upływie 3 tygodni oczyszczoną nawierzchnię z piasku można oddać do użytku.

6.Kontrola robót

Kontroli podlega ułożona nawierzchnia w zakresie sprawdzenia spadków poprzecznych, podłużnych i równości. Prześwity między łatą profilową a powierzchnią do 8 mm.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli oględziny i pomiary w p.k.t.  6 dały wynik pozytywny.

9. podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej 1m2 nawierzchni obejmuje :

Wykonanie warstwy podsypki.

Ułożenie kostki granitowej.

A przy przełożeniu zdeformowanej podbudowy brukowej uzupełnienie podsypki i wykonanie ponownego zabruku.

10. Przepisy związane

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa,

PN-B-11113:1996 Piasek naturalny.

PN-B-19701: 1997 Cement powszechnego użytku.

## D-08.01.01 Ławy i krawężniki

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące krawężników i ich posadowienia na ławach podkrawężnikowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Wykonanie ław betonowych z betonu B-15 o wymiarach 15x30 z oporem w ilości 109,78 m3.

Ułożenie krawężników granitowych 15x25 na długości 205,0 m.

Ułożenie krawężników betonowych 15x30 wibroprasowanych na długości 1537,5 m.

2. Materiały

2.1 Beton użyty na ławę pod krawężnik powinien odpowiadać kl. B-15, wykonany powinien być w betoniarkach mieszadłowych spadowych na terenie betoniarni w oparciu o receptę roboczą z następujących materiałów:

- cement do betonu portlandzki marki 35,

- piasek 2 mm,

- mieszanka wielofrakcyjna żwirowa 2-16 mm,

- woda z wodociągu.

2.2 Deski iglaste obrzynane kl. III gr. 25 mm

2.3 Krawężniki 15x30x100 cm

Konsystencja betonu plastyczna

2.4 Składowanie materiałów

Dotyczy jedynie krawężników, materiały do ław zostają bezpośrednio po dostarczeniu wbudowane. Krawężnik układać należy w odstępach umożliwiających ich bezpośrednie liniowe rozmieszczenie. Na terenie budowy krawężniki dostarczane są w paletach po 15 szt. na jednej palecie.

3. Sprzęt

Można stosować dowolny sprzęt do wykonania szalunku ław, do zagęszczenia stosować można ubijaki ręczne lub mechaniczne. Do zagęszczania mieszanki betonowej zaleca się stosować wibratory pogrążalne.

4. Transport

- samochody skrzyniowe 5t z żurawikiem,

- betoniarki samochodowe z pompą do przetłaczania mieszanki,

- samochody wywrotki.

5. Wykonanie robót

W uprzednio wykonanym i zagęszczonym wykopie należy wstawić szalunki, dowieźć masę betonową i przetłoczyć w oszalowanie. mieszankę zagęścić wibratorem pogrążalnym. Po okresie fazy wstępnej dojrzewania 2-6 godzin na warstwie wyrównawczej z podsypki cementowo piaskowej ustawić krawężniki. Spoiny krawężników wypełnić zaprawą cementową.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola mieszanki betonowej

Kontrola mieszanki betonowej w betoniarni polega na pobraniu z pojedynczego zarobu próbki o masie 5 kg, zważeniu a następnie przesianiu przez sito o oczkach 2mm przemywając wodą. Pozostałość na sicie suszy się a następnie waży. Wynik badania oblicz się ze wzoru

K=G1/G2

w którym:

G1 - masa kruszywa powyżej 2 mm w kg

G2 - masa mieszanki betonowej w kg

K - udział kruszywa grubego w masie mieszanki betonowej w %

Różnica zawartości kruszywa w żadnej z prób nie może co do wartości bezwzględnej wynosić więcej niż 5% do zawartości przewidzianej receptą.

Wytrzymałość umowną na ściskanie określa się w Mpa dla próbek sześciennych o krawędzi 15 cm, po 28 dniach twardnieniach. Próbki pobiera się w miejscu przygotowywania betonu z częstotliwością nie mniejszą niż jedna próbka na 100 zarobów.

6.2 Krawężniki

Na 300 m odcinka ułożenia, Wykonawca wybierze jedną szt. krawężnika sprawdzając laboratoryjnie: nasiąkliwość, odporność na działanie mrozu, nośność.

Nasiąkliwość betonu w krawężniku nie większa niż 5%.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową ław jest m3, układki krawężników mb.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane po kontroli wykonawstwa z dokumentacją projektową

i kontrolą jakości robót.

9. Podstawa płatności

9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

- ław pod krawężniki,

- ustawienie i połączenie krawężników.

10. Przepisy związane

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-11112 Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów.

IV Roboty w zakresie chodników CPV45233222-1

Chodniki z kostki betonowej i płytek granitowych

D-05.03.23

## D-05.03.01

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia niniejszej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 1148,03 m2 na posypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i płytek granitowych gr. 6 cm na powierzchni 220,35 m2.

Powierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej ograniczone są od strony posesji obrzeżami betonowymi 30x8 cm ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej, powierzchnie chodników z płytek granitowych dowiązane są do istniejącej zabudowy i cokołów ogrodzeń.

2. Materiały

2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni chodników są:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,

- piasek 2 mm,

- obrzeża betonowe 30x8 cm,

- płytki granitowe gr. 6 cm o powierzchni antypoślizgowej,

- kruszywo łamane 0-31,5 mm,

- cement marki 35 portlandzki.

2.2 Wymagania dla materiałów

Kostka brukowa betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną IBDM w Warszawie, atest IBDM oraz powinna być zgodna z BN-80/6775-03-04. Kolor kostki powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Identyczne kryteria winny spełniać obrzeża betonowe. Piasek gr. 2-5 mm nie

powinien zawierać zanieczyszczeń organicznych. Płytki granitowe powinny być antypoślizgowe, woda studzienna lub wodociągowa. Kruszywo łamane 0-31,5 mm jak na warstwę górną podbudowy (rozdział II fundamentowania ulic), warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm po zagęszczeniu pod kostkę brukową i płytki granitowe

2.3 Składowanie materiałów

Materiały składowane będą w paletach na odcinkach na jedną zmianę.

3. Sprzęt

3.1 Wibrator do zagęszczenia z płytą z wulkolanu

3.2 Pozostały sprzęt dowolny

4. Transport

Transport materiałów odbywał się będzie samochodami skrzyniowymi z żurawikiem w przypadku dowozu kostki brukowej betonowej i obrzeży w paletach, kostki granitowej w opakowaniach producenta. Samochodami wywrotkami dowożony będzie piasek.

5. Wykonanie robót

W uprzednio wykonanym i zagęszczonym korycie należy ułożyć warstwę tłucznia gr. 10 cm po ubiciu. Na podbudowie z kruszyw łamanych rozścielić podsypkę cementowo – piaskową pod  pod kostkę brukową i płytki granitowe, wyrównać do wymaganego profilu. Kostkę brukową i płytki granitowe ułożyć na podsypce z przycięciem wg potrzeby. Ubić mechanicznie nawierzchnię z podsypką. Sprawdzić spadki poprzeczne i równości nawierzchni. Wypełnić spoiny przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakości robót

Kontroli podlega ułożona nawierzchnia chodnika w zakresie sprawdzenia spadków poprzecznych i równości. Dopuszczalne wartości prześwitów mierzonych łatą czterometrową nie powinny byś większe niż 8 mm.

7.Omiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli oględziny i pomiary w pkt.6 dały wynik pozytywny.

9. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 chodnika obejmuje:

- wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia

- ułożenie nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej

- wykonanie obramowania nawierzchni

10. Przepisy związane

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic parkingów torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.

PN-B-112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.

Zjazdy na posesje

D-05.03.23

D-05.03.01

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zjazdów.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy robót.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania zjazdów szer. 4,0 m do bram posesji z brukowej kostki betonowej w ilości 859,80 m2, oraz zjazdów z kostki granitowej na szerokości bram do posesji w ilości 94,00 m2.

2. Materiały

2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania zjazdów są:

- kostka brukowa betonowa gr.8 cm w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, oraz kostka granitowa gr. 8 cm,

- kruszywo łamane 0-63 mm,

- piasek 2-5 mm,

- cement marki 35 portlandzki

2.2 Wymagania do materiałów

Kostka brukowa betonowa powinna posiadać aprobatę i atest IBDM, oraz powinna być zgodna z BN-80/6775-03-04, analogiczny atest powinna posiadać kostka granitowa.

2.3 Kruszywo łamane 0-63 mm jak na górną warstwę dolną podbudowy ( Rozdział II fundamentowania ulic) warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu.

2.4 Podsypka z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu.

2.5 Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm po zagęszczeniu pod kostkę brukową betonową i granitową.

2.6 Składanie materiałów w pasie chodnikowym obok wjazdów, materiały dostarczane będą w paletach w ilościach ~ 8,2 m2 na 1 palecie, kostki granitowe w opakowaniach producenta.

3. Sprzęt

3.1. Ubijak ręczny

3.2 Wibrator do zagęszczania z płytą z wulkolanu

3.2 Pozostały sprzęt dowolny

4. Transport

Transport materiałów - kostki brukowej betonowej i granitowej odbywał się będzie samochodami skrzyniowymi z żurawikiem. Transport materiałów sypkich - tłuczenia, klińca, podsypki cementowo-piaskowej samochodami wywrotkami.

5. Wykonanie robót

W uprzednio wykonanym i zagęszczonym korycie, rozłożyć należy warstwę piasku która po zagęszczeniu winna osiągnąć grubość 10 cm. Na podsypce piaskowej ułożyć należy warstwę tłucznia gr. 10 cm po ubiciu. Warstwę tę zaklinować. Na podbudowie z kruszyw łamanych rozścielić podsypkę cementowo-piaskową, ułożyć kostkę i ubić obydwie warstwy układki wibratorem, bądź ubijakiem ręcznym. Spoiny zamulić piaskiem, bądź zaprawą cementową w przypadku nawierzchni zjazdu z kostki granitowej.

6. Kontrola jakości robót

Kontroli podlega ułożona nawierzchnia chodnika w zakresie sprawdzenia spadków poprzecznych i równości. Dopuszczalne wartości prześwitów mierzonych łatą czterometrową nie powinny być większe niż 8 mm.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2wykonanego wjazdu.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli oględziny i pomiary w pkt.6 dały wynik pozytywny.

9. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 wjazdu obejmuje:

- wykonanie warstwy podsypki,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej,

- ułożenie kostki brukowej betonowej i granitowej na podsypce cementowo-piaskowej

10. Przepisy związane

PN-B-1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

BN-08/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.

PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.

#### V. Roboty regulacyjne armatury wodociągów w pasie drogowym CPV45230000-8

# D-03.02.01a

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót regulacji istniejącej armatury uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót.

1.3 Zakres robót objętych SST

Regulacja włazów kanałowych 41 szt., regulacje zaworów wodociągowych 40 szt.

Regulacja studzienek telefonicznych 2 szt.

2. Materiały

- Mieszanka betonowa B-25

- Cement portlandzki 35

- Piasek

- Deski iglaste obrzynane 25 mmm kl. II

- Gwoździe

- Woda

3. Sprzęt

Można używać dowolnego sprzętu.

4. Transport

Samochody wywrotki, samochody skrzyniowe.

5. Wykonanie robót

Obejmuje rozebranie włazów nastudziennych i skrzynek zasuw. Wykonanie deskowania. Ułożenie i zagęszczenie betonu. Rozebranie deskowania. Osadzenie włazów lub skrzynek zasuw na wymaganej wysokości na zaprawie cementowej.

6. Kontrola jakości robót

Po wykonaniu robót sprawdzić prawidłowość usytuowania armatury w stosunku do realizowanej niwelety nawierzchni, i jej stabilności.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 szt. regulowanej armatury.

8. Odbiór robót

Po wykonaniu kontroli jakości i stwierdzeniu wykonania zgodnie z pkt.6 roboty uznaje się za wykonane.

9. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej 1 szt. regulowanej armatury.

10. Przepisy związane

PN-H-74051-2 Włazy kanałowe

PN-77/m-74081 Skrzynki uliczne do zasuw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ODWODNIENIE ULICY WIELKOWIEJSKIEJ

- Wstęp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową odwodnienia w ramach projektu :

„ Budowlanego przebudowy i budowy ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku''.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę odwodnienia ulicy Wielkowiejskiej zgodnie z projektem budowlanym i umową.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :

a) Budowa kanału deszczowego z rur PVC Ø 315/9,2 mm

b) Budowa kanału deszczowego z rur PVC Ø 400/11,7 mm

c) Montaż studzienek rewizyjnych betonowych Ø 1000 mm, Ø 1500 mm z osadnikiem,

d) Montaż studzienek ściekowych ulicznych Ø 500 mm wraz z kratą

e) Montaż przykanalików od wpustów ulicznych z rur PVC Ø 200/5,9 mm

f) Montaż koryt i krat ściekowych w pełnej szerokości jezdni

f) Budowa ciągu drenażowego z rur PVC Ø 100 mm w oplocie kokosowym

g)Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej ø 200 mm do projektowanej niwelety wg. projektu drogowego.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

POJECIA OGÓLNE.

Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

KANAŁY.

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika

Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających z terenów utwardzonych.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Drenaż w drogownictwie – w celu ujęcia i odprowadzenie wód gruntowych o zwierciadle swobodnym lub napiętym oraz wody infiltracyjnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową (ST) i poleceniom Inwestora.

- Materiały.

Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania materiałów i powinny posiadać atesty, certyfikaty i dopuszczenie do stosowania:

- Państwowego Zakładu Higieny

- Atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

- Certyfikaty

- Aprobaty

2.1. Rury kanałowe.

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto:

- rury PVC Ø 315/9,2 mm, Ø 400/11,7 mm,

- studzienki deszczowe rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm, Ø 1500 mm z osadnikiem,

- na podsypkę i obsypkę rur i studzienek - piasek.

Jeżeli zostaną zastosowane inne rury i kształtki to muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez wykonawce robót aprobaty inżyniera.

2.2. Wpusty uliczne.

- Wpusty z kręgów betonowych Ø 500 mm z osadnikiem.

- Kraty na obciążenie 250kN.

- Przykanalik PVC Ø 200/5,9 mm.

Elementy wpustów zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w projekcie.

Montaż poszczególnych elementów powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta.

2.1. Rury drenażowe

Do budowy drenażu przyjęto:

- rury drenarskie PVC Ø 100 mm z oplotem kokosowym

- warstwy filtracyjne

Elementy drenażu zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w projekcie.

Montaż poszczególnych elementów powinien być wykonany zgodnie z instrukcja producenta.

2.3. Składowanie materiałów.

2.3.1. Rury PVC.

Rury można składować na otwartej przestrzeni, odkładając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedyńczych rur.

Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci w „ Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC ”.

Rury PVC mają na obu końcówkach zaślepki które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

2.3.2. Uszczelki do łączenia rur PVC.

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.

2.3.3. Smar.

Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.3.4. Kręgi.

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wybudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 metra. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych.

2.3.5. Włazy i wpusty żeliwne.

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Elementy prefabrykowane mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Prefabrykaty w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych (paletach) lub luzem w stosach albo pryzmach.

Powierzchnia składowiska musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

2.3.6. Kruszywo.

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.3.7 Rury drenarskie

Rury powinny leżeć na poziomej i płaskiej podstawie. Nie należy kłaść więcej niż cztery zwoje, jeden na drugim. Jeśli rury mają być przechowywane dłużej niż 12 miesięcy, nie powinny być narażone na bezpośredni wpływ światła słonecznego. Rury z filtrem z włókna syntetycznego nie powinny być przechowywane bez zadaszenia dłużej niż 12 miesięcy.

Rury z filtrem z włókna kokosowego nie powinny być przechowywane bez zadaszenia dłużej niż 6 miesięcy.

- Sprzęt.

Wykorzystywanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zlikwidowane i niedopuszczone do robót. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używany na budowie winien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinien posiadać aktualne ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Prace będą wykonywane przy użyciu ogólnie stosowanych narzędzi.

- Transport.

4.1. Rury PVC.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin na wiązce z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowano teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąc rury „wewnętrzne”.

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz powinno wykonywać się przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m,

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m.

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC.

4.2. Kręgi.

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wpustów żeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.4. Rury drenarskie

Rury drenarskie dostarczane są w zwojach. Środek transportu należy wybrać ze szczególną starannością. Nie powinno się ciągnąć rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, która mogłaby powodować ich uszkodzenie (dotyczy to szczególnie rur z filtrami).

Przy podnoszeniu rur dźwigiem należy stosować zawiesie z materiału włókienniczego. Nie należy poddawać rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciążeniom. Rury nie powinny stykać się z ostrymi krawędziami. Podczas odwijania wiązek należy uważać, aby rury nie zwijały się w spirale.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków.

Podstawę do wytyczenia wpustów i przykanalików stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

• karczowanie,

• ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,

• ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

• ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

• wytyczenie osi wykopu,

• zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji.

5.3. Roboty ziemne.

Po zakończeniu robót ziemnych lub jakiejkolwiek ich części teren, elementy zagospodarowania terenu  i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych musi zostać usunięta natychmiast z każdej części robót, niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część robót musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym.

5.4. Roboty montażowe.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów.

Wymagania dla układania rur zostały opisane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normie ISO 4435 „Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)”.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 50 metrów.

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy zawsze układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ścisłe przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchyłka osi ułożonego przewodu do osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rur powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanał z rur PVC.

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Przy układaniu pojedyńczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

- wyznaczyć złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak”

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Bose końce rury należy zukosować pod katem 15º.

Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonać do wgłębienia kielicha rury wyprofilowaną pierścieniową uszczelką gumowa, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach większych od 90 mm należy stosować wciskarek.

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Wpusty uliczne.

Elementy prefabrykowane powinny być wypionowane i wypoziomowane. Ponadto montaż ten należy powiązać z wymaganą dokładnością wykonania nawierzchni drogowej.

5.4.4. Rury drenarskie.

Aby połączyć rury drenarskie należy użyć złączki, na wcisk tworząc trwałe połączenie.

Z uwagi na mocowanie filtrów syntetycznych i kokosowych do rury drenarskiej oplotem ze sznurka, przed cięciem rury należy zabezpieczyć sznurki oplotu przed niekontrolowanym poluzowaniem w tym celu oplot ze sznurka należy zabezpieczyć jednostronną taśmą klejącą. Przeciąć rurę nożem w miejscu owiniętym taśmą zabezpieczającą i wykonać połączenia wybrana kształtką drenarską. Aby zamontować odgałęzienie na rurze drenarskiej  należy zastosować trójnik.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Stosować ogólne zasady kontroli jakości robót. Kontrola powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie poszczególnych faz robót.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów polegają na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5 niniejszej SST oraz zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór wykopów podlega łącznie z umocnieniami ścian wykopów i odwodnieniem wykopów na czas budowy. Odbiór elementów posadowienia i zabezpieczenia

rurociągów oraz studzienek kanalizacyjnych, podlega odbiorowi łącznie z rurociągami oraz obiektami zamontowanymi na sieciach. Odbiór rurociągów, podlega odbiorowi jednocześnie z elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz obiektami na sieci.

Odbiór rurociągów następuje po spełnieniu pewnych wymagań:

- wykonaniu operatu powykonawczego,

- badania zagęszczania gruntu,

- innych, zgodnie z umową.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej i zaakceptowana przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

7. Obmiar robót.

Jednostka obmiarowa to:

- wykopy - m3

- sieć kanalizacji i drenażu – 1 mb

- wyposażenie – szt.

8. Odbiór robót.

Roboty objęte niniejszą ST podlegają:

- odbiorowi końcowemu

- sprawdzenie protokołu z przeprowadzonych robót częściowych

- sprawdzenie zamieszczenia ewentualnych zmian i uzupełnieniu dokumentacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej rzeczywisty obmiar wykonanych robót

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie okresu gwarancyjnego na podstawie oceny wizualnej przez Inwestora przy udziale wykonawcy.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.

9. Podstawa płatności.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża i fundamentu,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1. PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

2. PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

3. PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

4. PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”.

5. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. badania próbek gruntu”.

6. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”

7. PN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.

8. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

10. PN-H-74051-1 „Włazy kanałowe klasy A15”.

11. PN-EN-124: 2000 „Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.”

12. PN-EN-752-1: 2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.”

13. PN-EN-196-1:, 1996 „Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.”

14. PN-B-19701:, 1997 „Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.”

15. PN-64/H-74086: „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”.

10.2. Inne dokumenty.

1. Katalog Budownictwa.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r.,

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ – wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

4. „Tymczasowa instrukcja projektowania odwodnienia wykopów liniowych” wydanie CEWOK Warszawa.