SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock.”

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

2. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1665 z póżn. zm.), zwana dalej “Ustawą PPZP” lub “Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock

Kod CPV – 90620000-9, 90630000-2.

Zamówienie podzielono na dwie strefy: Strefę I oraz Strefę II. W poszczególnych strefach umieszczone zostały drogi na terenie Gminy Wąchock które w zależności od posiadanych parametrów technicznych, w celu odpowiedniego zimowego utrzymania, wymagają użycia różnego rodzaju sprzętu (pojazdów). Zakres usług w każdej ze Stref opisano poniżej

W obrębie zamówienia wydzielono również usługę polegającą na utrzymaniu przez wykonawcę  gotowości do realizacji zlecenia. Zapłata za tą usługę odbywać się będzie na zasadzie ryczałtu          w kwocie określonej w ofercie. Ryczałt wypłacany będzie jedynie w przypadku mniej niż pięciu wyjazdów wykonawcy w ramach zimowego utrzymania dróg w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego (obojętnie w której Strefie). W przypadku gdy umowa na świadczenie przedmiotowej  usługi obejmować będzie niepełny miesiąc kalendarzowy, kwota ryczałtu oraz ilość wyjazdów będą rozpatrywane proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu objętym umową.

Zamówienie obejmuje również usługę polegającą na wywozie zalegającego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W celu wykonania powyższej usługi, wykonawca powinien dysponować ładowarką oraz samochodem ciężarowym o ładowności minimum 5 ton. Zadanie rozliczane będzie poprzez sumowanie godzin pracy ładowarki oraz samochodu ciężarowego, zaangażowanych w realizację zadania.

Zakres rzeczowy planowanych robót w Strefie I:

- usługa samochodem ciężarowym z pługiem do odśnieżania i piaskarką

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – Strefa I -  polegało będzie na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach będących w zarządzie Gminy Wąchock. Rozliczenie zadania polegać będzie na sumowaniu pokonanych kilometrów podczas efektywnego odśnieżania i/lub usuwania śliskości oraz gołoledzi.

Wykaz ulic i dróg zaliczonych do zimowego utrzymania w obrębie Strefy I przedstawiono                           w załączniku nr8/1 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić kompleksową obsługę zimowego utrzymania dróg gminnych na n/w warunkach:

1.	Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w sygnał świetlny barwy żółtej samochodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm./.

2.	Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

3.	Zapewni sprzęt i materiały do zwalczania śliskości oraz sprzęt do odśnieżania. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w  następujących normach:

-   Sól (NaCL) PN-86/C-84081/02

- Piasek PN-87/6774-04 – nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi np.:  trawa, szczątki korzeni itp.

Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z normami ciąży na  Wykonawcy robót.

4.	Zapewni służbę dyżurną  telefoniczną przez całą dobę.

5.	Będzie prowadził ewidencję i dokumentację robót wykonywanych w czasie trwania akcji zimowej. Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informację o stanie dróg.

6.	Usuwanie śliskości  przez posypywanie mieszanką piaskowo-solną odbywać się będzie na odcinkach powyższych dróg o dużym spadku podłużnym, zakrętach, łukach wzniesieniach,  skrzyżowaniach.

7.	W przypadku wystąpienia gołoledzi, Wykonawca na polecenie Zamawiającego zobowiązany jest do posypywania mieszanką piaskowo-solną powyższych dróg na całej długości.

8.	W przypadku występowania trudnych warunków atmosferycznych lub sytuacji tego wymagającej, Wykonawca na zlecenie Zamawiającego wykona usługę na innych drogach wskazanych przez Zamawiającego

9.	W przypadku wystąpienia ustabilizowanych warunków pogodowych, Zamawiający ma prawo zawiesić akcję zimowego utrzymania dróg  z możliwością jej przywrócenia w przypadku zmiany pogody, na tych samych warunkach finansowania.

10.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zimowego utrzymania dróg na wezwanie zgodne z zaleceniem wydanym przez Zamawiającego. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu wezwania.

11.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.

12.	Wszelkie prace lub czynności niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, a nie opisane powyżej, należy traktować jako oczywiste, objęte kosztami i terminami przedmiotu zamówienia.

Zakres rzeczowy planowanych robót w Strefie II:

- usługa koparko-ładowarką z pługiem, koparko – spycharką lub ciągnikiem rolniczym                     z przystosowanym pługiem do odśnieżania.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – Strefa II będzie polegało na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach będących w zarządzie Gminy Wąchock. Rozliczenie zadania polegać będzie na sumowaniu ilości godzin pracy sprzętu, zaangażowanego przy efektywnym odśnieżaniu.

Wykaz ulic i dróg zaliczonych do zimowego utrzymania w obrębie Strefy II przedstawiono                          w załączniku nr 8/2 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić kompleksową obsługę zimowego utrzymania dróg gminnych na n/w warunkach:

1.	Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w sygnał świetlny barwy żółtej samochodowej zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm./.

2.	Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

3.	Zapewni sprzęt do odśnieżania. Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z normami ciąży na  Wykonawcy robót

4.	Zapewni służbę dyżurną  telefoniczną przez całą dobę.

5.	Będzie prowadził ewidencję i dokumentację robót wykonywanych w czasie trwania akcji zimowej. Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informację o stanie dróg.

6.	W przypadku wystąpienia ustabilizowanych warunków pogodowych, Zamawiający ma prawo zawiesić akcję zimowego utrzymania dróg z możliwością jej przywrócenia w przypadku zmiany pogody, na tych samych warunkach finansowania.

7.	W przypadku występowania trudnych warunków atmosferycznych lub sytuacji tego wymagającej, Wykonawca na zlecenie Zamawiającego wykona usługę na ich drogach wskazanych przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zimowego utrzymania dróg na wezwanie zgodne z zaleceniem wydanym przez Zamawiającego. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu wezwania.

9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.

10.	Wszelkie prace lub czynności niezbędne do właściwego wykonania zamówienia a nie opisane powyżej, należy traktować jako oczywiste, objęte kosztami i terminami przedmiotu zamówienia.

4. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia  - od 16.11.2010r. do 15.04.2011r.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany terminu.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają niżej wymienione warunki:

1. Spełniają warunki  udziału w postępowaniu , określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:

1.1 Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania

1.2.  Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę który wykonał co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem co najmniej jednego zimowego utrzymania dróg zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej SIWZ.

1.3.	Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
         zdolnymi   do  wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższego  warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże posiadanie odpowiedniego sprzętu do wykonania przedmiotu umowy - posiada odpowiedni sprzęt do wykonania przedmiotu umowy minimum: 1 pługopiaskarkę przy wykonaniu zadania w obrębie strefy I oraz

1 ciągnik rolniczy, ładowarkę lub koparko-ładowarkę wyposażone w pług  śnieżny przy wykonaniu zadania w obrębie strefy II.

1.4 	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższego warunku

Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków  będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest  udowodnić zamawiającemu, iż będzie  dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu   zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych  warunku na postawie  informacji zawartych w złożonych dokumentach  na zasadzie 
spełnia / nie spełnia.

Sposób oceny spełniania warunków:

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku:

- zaistnienia chociażby jednej z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

- zaistnienia chociażby jednej z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
określone w pkt.6. może spełniać jeden Wykonawca lub wykonawcy wspólnie, warunki  określone w pkt. 7. winni spełniać wszyscy wykonawcy osobno.

7. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ (oryginał);

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymagany wyżej dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku, kiedy Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany wyżej dokument muszą złożyć także te podmioty.

1.2. wykaz usług o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 1  ppkt 1.2. SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem co najmniej jednej roboty o charakterze i wartości porównywalnej do wartości zadania wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymagany wyżej dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.

W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów, Wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. 	W celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia z uwagi na okoliczności określone w art. 24 ust..1 Ustawy Pzp. do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego  w załączniku nr 3 do SIWZ;

2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wymagana forma dokumentu – oryginał, bądź kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 niniejszej  SIWZ.

3. Wykaz pozostałych dokumentów jakie Wykonawca musi załączyć do oferty:

3.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik              Nr 1 do SIWZ.

3.2. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (podwykonawców) ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał; wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ.

3.3. Oryginał bądź notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podmiotów występujących wspólnie – do reprezentowania Wykonawców) w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania                            w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

3.5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 1.1.-1.2 SIWZ.

4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu składania ofert;

4.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

a także:

4.4. zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego z miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie  z zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Sposób kontaktu z oferentami.

Zamawiający porozumiewał się będzie z Oferentami w formie pisemnej. Oferenci wszelkie pisma, wnioski, oświadczenia powinni kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer 
(041) 27-36-159. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

9. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.

- Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art. 38 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie przewiduje się zebrania potencjalnych wykonawców.

- Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów są :

Mgr inż. Beata Kiwak

tel. (41) 273 – 61 - 34 , w godz. 800 – 15 00 ,

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,

27 – 215 Wąchock , pokój nr 4

Mgr inż. Jacek Lankof

tel. (41) 273 – 61 - 34 , w godz. 800 – 15 00 ,

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,

27 – 215 Wąchock , pokój nr 4

10. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający odstępuje od naliczania wadium.

11. Termin związania ofertą:

Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od  daty ostatecznego terminu składania ofert.

W toku niniejszego postępowania Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą , maksymalnie do 30 dni.

12. Opis sposobu przygotowania ofert:

- oferta winna być sporządzona w języku polskim;

- oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem – „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ,

- do formularza ofertowego należy dołączyć:

- wszelkie dokumenty i informacje wymagane SIWZ.

- oferta winna zawierać całość Zamówienia ,

- każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę ,

- formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

- wszelkie poprawki lub korekty błędów w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

- w przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

- upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- wszystkie strony powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte w całość.

- oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie która:

- jest zaadresowana na Zamawiającego,

- posiada niżej wymienione oznaczenie

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wąchock”.

- wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent,

- przed upływem terminu składania ofert, Oferent może ofertę wycofać lub zmienić jej treść – zmiana lub wycofanie powinno być sporządzone zgodne   z postanowieniami pkt.2 ppkt.6 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”

- podwykonawstwo:

- Zamawiający żąda  wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom podając zakres powierzonych robót  i ich wartość.

- Wykonawca , którego oferta została wybrana  może zawrzeć umowę na wykonanie robót  z podwykonawcą (-cami)  ( w  zakresie   zgodnym  z  ofertą).  Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (-cami).

Prawidłowo przygotowana oferta ostateczna musi być wypełniona zgodnie z opracowanymi wymaganiami.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, (Sekretariat) nie później niż do dnia przetargu to jest – 19.10.2010r. do godz. 1000

2. 	Oferty otwierane będą w dniu 19.10.2010r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego,

Oferty złożone po tym terminie zostaną Oferentowi zwrócone bez otwierania  – art. 84 ustawy Pzp,

Warunki ewentualnego przedłużenia terminu składania ofert określa art. 38 ust 6  ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

14. Opis sposobu obliczenia ceny:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą dokonane będzie w krajowej walucie PLN.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,          z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                            z wykonaniem zamówienia (oferowanych części zamówienia) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszej SIWZ            i wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

15.  Sposób oceny ofert i kryteria jej przyznania

1. Sposób oceny ofert.

Kryterium którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena  - 100%.

Ilość punktów dla każdej składowej ceny oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

| Cx = | C x min | ×100% |  | 1% - 1 punkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C x bad |  |  |  |

gdzie:

C      - ilość punktów oferty badanej,

Cmin  - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert,

Cbad  - cena oferty badanej

x	 - poszczególna składowa ceny oferty

Składowymi ceny oferty są:

- usługa samochodem ciężarowym z pługiem  do odśnieżania i piaskarką

- usługa koparko-ładowarką  z pługiem, koparko-spycharką z pługiem lub ciągnikiem,                    z przystosowanym pługiem do odśnieżania,

- utrzymanie gotowości do realizacji zlecenia,

- praca ładowarki przy wywozie zalegającego śniegu,

- praca samochodu ciężarowego przy wywozie zalegającego śniegu,

Punkty zostaną policzone indywidualnie dla każdej składowej ceny oferty a następnie wyliczona zostanie średnia arytmetyczna.

| ΣC = | C1 + C2 + C3+C4+C5 |
| --- | --- |
|  | 5 |

C1 - usługa samochodem ciężarowym z pługiem  do odśnieżania i piaskarką,

C2 -  usługa koparko-ładowarką  z pługiem, koparko-spycharką z pługiem lub ciągnikiem                  z przystosowanym pługiem do odśnieżania,

C3 - utrzymanie gotowości do realizacji zlecenia,

C4 – wywóz zalegającego śniegu – praca ładowarki,

C5- wywóz zalegającego śniegu – praca samochodu ciężarowego.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2. Z Wykonawcą,  który złoży najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana    umowa.

16. Zawarcie umowy:

- Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego nie wcześniej jednak niż w terminie określonym w art. 94 Ustawy Pzp
 i nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

- Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

- Wymaga  się od Oferenta zaakceptowania i podpisania projektu umowy (zał. nr 5)

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Każdemu Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia umotywowanego protestu i odwołania, które będą rozpatrywane zgodnie z zapisem Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Warunki unieważnienia postępowania.

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Pozostałe informacje.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie z art. 22

- Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art. 24

- Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik Nr 5  - Oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy

- Załącznik Nr 6 - Wykaz zrealizowanych zadań (w okresie ostatnich 5 lat)

- Załącznik Nr 7 – Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia

- Załącznik Nr 8/1 i Nr 8/2 – Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonie 2010/2011

22. Czynności po zakończeniu postępowania,

O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w sposób uzgodniony w niniejszej SIWZ.

Zatwierdził:

Wąchock dnia: 11.10.2010r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

......................................

(miejscowość i data)

..................................................

(pieczęć firmowa)

..................................................

...................................................

...................................................

(nazwa i adres zamawiającego)

FORMULARZ     OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w

................................................................................................... z dnia ..................................

firma:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(nazwa i adres oferenta)

przedstawia ofertę ostateczną dla Gminy Wąchock – Urząd  Miasta i Gminy w Wąchocku      w przetargu nieograniczonym na

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK”.

- CENA OFERTY:

- usługa samochodem ciężarowym z pługiem do odśnieżania i piaskarką - ………. zł./km netto + podatek VAT …….% co daje cenę brutto ………. zł./km, słownie:  …………………………………………………………………………..

- usługa koparko-ładowarką z pługiem, koparko – spycharką z pługiem lub ciągnikiem 
z przystosowanym pługiem do odśnieżania - ………zł./godz. netto + podatek VAT ……% co daje cenę brutto ……… zł/godz., słownie: ……....………………………..............................

- za utrzymanie gotowości do realizacji zlecenia (ryczałt naliczany w przypadku mniej niż pięciu wyjazdów wykonawcy w ciągu miesiąca kalendarzowego) …………..........zł/miesiąc  netto + podatek VAT ……% co daje cenę brutto ……… zł, słownie: ……....……………………………………………..

- usługa ładowarką przy wywozie zalegającego śniegu - ………zł/godz. netto + VAT......... % co daje cenę brutto ………… zł/godz., słownie: …………………………………………

-  usługa samochodem ciężarowym  przy wywozie zalegającego śniegu - ………zł/godz. netto + VAT............ % co daje cenę brutto ………… zł/godz., słownie: ………………………...

TERMIN REALIZACJI:

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: od dnia 16.11.2010r. do dnia 15.04.2011r.

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ stanowiącą część składową oferty  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia oraz, że w cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą zgodnie z art.85 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert – do dnia .................... r.

- Oferta nasza została złożona na .................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .............. do nr ................

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

..........................................................

podpis i pieczątka osoby  uprawnionej

do reprezentowania firmy

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

…......................…..................................................

(miejscowość i data)

…………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, a w tym:

  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia;

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

......................................................................................
                                                                                                                                     (podpis osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentacji Wykonawcy)

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

…………….........................

(miejscowość i data)

…………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..................................................................................
                                                                                                                                     (podpis osoby/osób  uprawnionej/ych

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

U M O W A   Nr BGK  …/10/ PROJEKT/

zawarta w dniu …………….r.. w Wąchocku  pomiędzy:

Gminą Wąchock,

mającą siedzibę w ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 Wąchock, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa:

Burmistrz – mgr Jarosław Samela.

a

……………………………………………………………………………………….

mającym siedzibę w ………………….., ul. ……………………………………..

wpisanym do:

1/ ewidencji działalności gospodarczej pod nr   ………………………………………

prowadzonym przez   …………………………………………………………………..

2/Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………………………………

3/ posiadającym NIP …………………………..

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„ZIMOWE UTRZUMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄCHOCK”.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg polegające na:

- Odśnieżaniu dróg, zwalczaniu śliskości i gołoledzi na wskazanych jezdniach samochodem ciężarowym z pługiem do odśnieżania i piaskarką lub ciągnikiem rolniczym z pługiem do odśnieżania.

Wykaz dróg wg załącznika Nr 8/1 i Nr 8/2 stanowiącego integralną część umowy.

- Usuwanie śliskości będzie polegało na posypywaniu piaskiem lub 4% mieszanką piaskowo – solną.

- Sprzęt i materiały do posypywania dróg zabezpieczy Wykonawca.

§ 2

- Wykonawca będzie świadczył usługi wymienione w § 1, poprzez wykonywanie dziennych zleceń Zamawiającego.

- Usługi będą wykonywane nie później niż 2 godziny po zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Za opóźnienie w podstawieniu sprzętu Zamawiający będzie naliczał kary umowne 
w wysokości:

  - 10 zł brutto za pierwszą godzinę opóźnienia

  - 20 zł brutto za drugą i każdą następną godzinę opóźnienia.

- Wykonawca zapewni służbę dyżurną telefoniczną przez całą dobę.

- Wykonawca będzie prowadził ewidencję i dokumentację robót wykonanych w czasie trwania akcji zimowej i jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem 
lub zaniechaniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

- W przypadku występowania trudnych warunków atmosferycznych Wykonawca 
na zlecenie Zamawiającego wykona usługę na drogach nie ujętych w Zał. Nr 1 wg cen zawartych w § 3.

§ 3

- Należności za wykonane usługi Zamawiający regulował będzie po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę, w terminie nie później niż 30 dni od dnia przedłożenia faktury.

- Ustala się następujące ceny jednostkowe usług: …………… brutto (słownie:………………….…….) za pokonany 1 km, samochodem ciężarowym z pługiem do odśnieżania i piaskarką przy efektywnym odśnieżeniu i/lub usuwaniu  śliskości oraz  gołoledzi.

- Za świadczenie usługi koparko – ładowarką przy odśnieżaniu, ustala się cenę jednostkową ……… zł/godz. brutto (słownie……………………………..…………)

- Za utrzymanie gotowości do realizacji zlecenia (ryczałt naliczany w przypadku mniej niż pięciu wyjazdów wykonawcy w ciągu miesiąca kalendarzowego. Jeżeli  umowa na świadczenie przedmiotowej  usługi obejmować będzie niepełny miesiąc kalendarzowy, kwota ryczałtu oraz ilość wyjazdów będą rozpatrywane proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu objętym umową)……. …………...........zł/miesiąc

- Za pracę ładowarki przy wywożeniu zalegającego śniegu, ustala się cenę jednostkową ……… zł/godz. brutto (słownie……………………………..…………).

- Za pracę samochodu ciężarowego przy wywożeniu zalegającego śniegu, ustala się cenę jednostkową ……… zł/godz. brutto (słownie……………………………..…………).

- Powyższe ceny obejmują stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen jednostkowych i ilości wykonanych usług.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 4

Ilość zużytego materiału do posypywania dróg przyjmuje się w ilościach 150 g/m2 posypanej jezdni.

§ 5

Odbiór usługi od przedstawiciela Zamawiającego będzie następować bezpośrednio po jej wykonaniu.

§ 6

W przypadku powstania, w okresie nie objętym niniejszą umową, warunków atmosferycznych, w wyniku których konieczne będzie wykonanie czynności związanych z odśnieżaniem lub usuwaniem śliskości na drogach, Wykonawca wykona niezbędną usługę w tym zakresie, na indywidualne zlecenie Zamawiającego w oparciu o ceny jednostkowe usług zawarte w niniejszej umowie, z pominięciem ryczałtu za utrzymanie gotowości do realizacji umowy.

§7

Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia   16.11.2010 r.  do dnia 15.04.2011 r.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony podają do rozstrzygnięcia sądu właściwego ze względu na miejsce wykonania umowy.

§ 10

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy pod rygorem nieważności.

- Zmiana treści umowy nie może być dokonywana z naruszeniem art.144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§ 11

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 12

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

.....................................                                                             ............................................

.....................................                                                             ............................................

Załącznik nr 5 do SIWZ

..................................................

(pieczęć firmowa)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy że załączony projekt umowy pkt. 16 SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym przez zamawiającego.

.........................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................

(pieczęć firmowa)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

W OKRESIE OSTATNICH5 LAT

Składając ofertę o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam(y), że w ciągu ostatnich pięciu lat*) Firma zrealizowała następujące prace odpowiadające swoim rodzajem, charakterem porównywalnym do wartości zadania.

| L.p. | Nazwa, adres i telefon Zamawiającego | Opis robót /zimowe utrzymanie dróg/ | Termin realizacji | Wartość wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik – referencje

…………………………………………

podpis i pieczątka osoby uprawionej do

reprezentowania firmy

*) jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Załącznik nr 7 do SIWZ

- WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  W ZAKRESIE

Zimowe utrzymanie dróg gminnych  na terenie gminy Wąchock – Strefa I

| Lp. | Typ i charakterystyka sprzętu | Ilość pozostająca w dyspozycji |
| --- | --- | --- |

- WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE

Zimowe utrzymanie dróg gminnych  na terenie gminy Wąchock – Strefa II

| Lp. | Typ i charakterystyka sprzętu | Ilość pozostająca w dyspozycji |
| --- | --- | --- |

.......................................................

Podpis  wykonawcy

Załącznik nr 8/1

- Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania samochodem ciężarowym z pługiem do odśnieżania i piaskarką w sezonie 2010/2011 w obrębie Strefy I

- ul. Dworcowa- 185 mb

- ul. Kościelna- 393 mb

- ul. Leśna- 538 mb

- ul. Nadrzeczna- 1912 mb

- ul. Ceglana- 535 mb

- ul. Partyzantów- 1090 mb

- ul. Polna- 244 mb

- ul. Powstańców- 468 mb

- Plac Mjr. Ponurego- 107 mb

- ul. Sandomierska- 724 mb

- ul. Skalista- 367 mb

- ul. Słoneczna- 384 mb

- ul. Smugowa- 533 mb

- ul. Szeroka- 362 mb

- ul. Wielkowiejska- 833 mb

- ul. Wesoła – 729 mb

- ul. Hutnicza- 526 mb

- ul. Krótka- 61 mb

- ul. Ogrodowa- 377 mb

- ul. Tysiąclecia- 1120 mb

- ul. Krzemienia- 490 mb

- ul. Torowa- 1773 m

- Grzybowa Góra- Wąchock (ul. Szydłowiecka w Wąchocku)- 1474 mb

- Marcinków Górny- 1750 mb

- Marcinków Główny- Marcinków Dolny- 374 mb

- od drogi Starachowice- Skarżysko do wsi Rataje (ulica Górna) - 1465 mb

- Parszów- Redzik ( ul. Szkolna w Parszowie) - 1358 mb

- Parszów –Cmentarna- 800 mb

- ul. Dolna Parszów- 714 mb

- Wielka Wieś – Ciecierówka  - 1404 mb

- wielka Wieś – Osiedle 310 mb

Łączna  długość dróg do odśnieżania w Strefie I wynosi : 23,400 km

Usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo – solną odbywało się będzie na odcinkach powyższych dróg o dużym spadku podłużnym, zakrętach, łukach, wzniesieniach, skrzyżowaniach z wyjątkiem:

Wąchock: ul. Kościelna, ul. Wielkowiejska, Pl. Majora Ponurego, Wielka Wieś – Osiedle,

Parszów Redzik (ul. Szkolna),  które to drogi będą posypywane na całej długości.

Załącznik nr 8/2

- Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania ciągnikiem rolniczym z pługiem do odśnieżania w sezonie 2010/2011 na terenie Gminy Wąchock w obrębie Strefy II

- Wymysłów –Rataje ( w miejscowości Węglów oraz Rataje) - 1800 mb

- Wymysłów przez wieś (Betlejem) - 769mb

- Parszów- Zarzecze (ul. Rzeczna w Parszowie) - 479 mb

- Rataje Ratuje kier. Ul. Powstańców- 468 mb

- od drogi Starachowice- Skarżysko do wsi Węglów-642 mb

- Rataje – droga na Lipie  - 948 mb

- od drogi Starachowice-Skarżysko do wsi Szkleniec (ul. Grabowa w Parszowie) – 1263mb

- ul. Młyńska w Parszowie – 634 mb

- pozostałe drogi i uliczki na terenie Gminy Wąchock – około 1500 mb

Łączna  długość dróg do odśnieżania w Strefie II wynosi : 8,503 km

# Text boxes

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27 – 215 Wąchock